Примерный перечень вопросов

для оценки уровня знаний работников соискателей лицензий (лицензиатов)

Сокращения:

УПА – установка пожарной автоматики;

СПС – система пожарной сигнализации;

СО – система оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

УП – установки пожаротушения;

ПДЗ – противодымная защиты;

ПИ – пожарный извещатель;

РПИ – ручной пожарный извещатель;

ПКО – приемно-контрольное оборудование;

ТО – техническое обслуживание;

ГПН – государственный пожарный надзор.

Проектирование

систем автоматической пожарной сигнализации

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Помещение относится к категории Г1 по взрывопожарной и пожарной опасности, если … (закончить утверждение)

- Помещение относится к категории Г2 по взрывопожарной и пожарной опасности, если … (закончить утверждение)

- Если расчетное избыточное давление взрыва газовоздушной смеси в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ЛВЖ с температурой вспышки до 28°С в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ГЖ в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Пожарная нагрузка в пределах помещения категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не должна превышать … МДж. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва газовоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа, данная установка относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа, данная установка относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся предметы мебели на рабочих местах

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся помещения с мокрыми процессами (холодильники и холодильные камеры с негорючим хладагентом, помещения мойки и подобные им помещения), при этом температура в холодильниках и холодильных камерах не превышает 0ºС.

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся негорючие грузы в горючей упаковке (для помещений класса функциональной пожарной опасности A 5.2), при этом масса горючей упаковки не превышает 20 % массы негорючих грузов

- Определить категорию помещения, если в нем обращается ЛВЖ с tвсп =  28°C, расчетное избыточное давление взрыва 4,8 кПа; удельная пожарная нагрузка 827 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается трудногорючие вещества и материалы, удельная пожарная нагрузка составляет 181 МДж/м2, пожарная нагрузка – 1918 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается ЛВЖ с tвсп =  -7°C, расчетное избыточное давление взрыва 5,0 кПа; удельная пожарная нагрузка 2 376 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается трудногорючие вещества и материалы, удельная пожарная нагрузка составляет 60 МДж/м2, пожарная нагрузка – 900 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается вещество, способное гореть при взаимодействии с водой, расчетное избыточное давление взрыва 6 кПа; удельная пожарная нагрузка 2 400 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обрабатываются негорючие материалы с выделением искр и пламени.

- Определить категорию помещения, если в нем обращаются пыли, расчетное избыточное давление взрыва 2,3 кПа; удельная пожарная нагрузка 200 МДж/м2, пожарная нагрузка в помещении 21 100 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем сжигается ГГ.

- Определить категорию помещения, если в нем утилизируются твердые горючие вещества и материалы в процессе контролируемого горения.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается вещество, способное гореть при взаимодействии с водой, расчетное избыточное давление взрыва 4 кПа; удельная пожарная нагрузка 1966 МДж/м2.

- Определить категорию наружной установки, в которой транспортируются негоруючие вещества в раскаленном состоянии.

- Определить категорию наружной установки, в которой транспортируются негоруючие вещества в холодном состоянии.

- В каком случае горючие пыли и волокна будут образовывать взрывоопасные зоны по ПУЭ?

- Какие вещества и материалы могут обращаться во взрывоопасных зонах по ПУЭ?

- Взрывоопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на:

- Пожароопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на:

- Относятся ли зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания к взрывоопасным в части их электрооборудования?

- Взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси…

- В каких классах взрывоопасных зон по ПУЭ необходимо применять провода и кабели только с медными жилами?

- От чего зависит уровень взрывозащиты электрооборудования для взрывоопасных зон.

- К какому классу будут относиться горючие жидкости, нагретые в условиях производства выше температуры вспышки?

- Укажите размер (по горизонтали и вертикали) взрывоопасной зоны класса
В-1г от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II?

- Укажите размер взрывоопасной зоны в помещении, в котором установлен технологический аппарата с возможным выделением горючих газов или паров ЛВЖ в объеме равным или менее 5 % свободного объема помещения?

- Какой класс зоны будет в помещениях, в которых ведется загрузка или разгрузка технологических аппаратов, хранение или переливание ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях?

- К какому классу будут относиться зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества?

- Какой класс зоны будет в лаборатории, в которой горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и работа с горючими газами и ЛВЖ производится под вытяжными зонтами?

- При какой температуре окружающей среды горючие газы образуют взрывоопасные зоны по ПУЭ?

- Какие зоны относятся к взрывоопасным по ПУЭ?

- Какой критерий из приведенных не является определяющим признаком при классификации взрывоопасных зон?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в лабораторных и других помещениях, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении производства, связанного с обращением газообразного водорода, в котором по условиям технологического процесса исключается возможность образования взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых обращаются горючие газы, обладающие высоким НКПВ (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях, образование взрывоопасных смесей с воздухом возможно только в результате аварий или неисправностей?

- К какому классу взрывоопасной зоны будут относиться пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ?

- К какому классу взрывоопасной зоны будут относиться пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси только в результате аварий или неисправностей?

- К какому классу будут относиться зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания?

- К какому классу будут относиться зоны внутри окрасочных и сушильных камер?

- Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасную зону?

- Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасную зону В-Ia?

- Какой класс зоны будет в помещениях, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон?

- Какой класс зоны будет в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса и если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами?

- Какой класс зоны будет в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любою класса и если приточные воздуховоды не оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами?

- К какому классу будет относиться зона, расположенная   в помещении в котором выделяется горючая пыль с нижним концентрационным пределом воспламенения 35 г/м3 и образование взрывоопасной смеси происходит при нормальном режиме работы оборудования?

- Взрывоопасная зона – это … (дать определение)

- Взрывозащищенное электрооборудование – это … (дать определение)

- Электрооборудование общего назначения – это … (дать определение)

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Что из нижеперечисленного подлежит обязательному заземлению (занулению)?

- Каким документом определяется необходимость применения адресных систем пожарной сигнализации?

- Каким документом определяется необходимость применения систем передачи извещений о пожаре и неисправности?

- Каким документом определяется область применения систем передачи извещений о пожаре и неисправности?

- Какова максимальная площадь зоны контроля СПС в пределах этажа?

- Какова максимальная зона контроля адресной СПС?

- Как должны отличаться звуковые сигналы о пожаре и неисправности?

- Какие режимы работы должны достоверно определяться ППКП?

- Каково максимальное расстояние между приборами ПКО при их вертикальном размещении?

- Как допускается осуществлять питание электроприемников СПС при отсутствии возможности устройства питания от двух независимых источников?

- На каком расстоянии от потолка должна производиться прокладка шлейфов по стенам внутри здания?

- Каким должен быть резерв емкости приемно-контрольного оборудования?

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №1.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №2.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №3.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №4.

- Где, как правило, следует устанавливать приемно-контрольное оборудование?

- При каких условиях допускается установка ПКО в помещении без персонала, ведущего круглосуточное дежурство?

- Допускается ли установка ПКО и приборов пожарных управления на конструкциях из сгораемых материалов?

- Каким должно быть расстояние между ПКО и потолком из сгораемых материалов?

- На какое расстояние должен выступать за контуры ПКО металлический лист при установке ПКО на конструкциях из сгораемых материалов?

- На каком расстоянии следует размещать ПКО от отопительных приборов?

- На какой высоте должно устанавливаться ПКО при отсутствии специально выделенного помещения?

- Помещение персонала, несущего круглосуточное дежурство, должно иметь ... (закончить утверждение)

- Расстояние от двери помещения персонала, несущего круглосуточное дежурство, до лестничной клетки должно быть?

- На какой высоте устанавливается объектовое оконечное устройство система передачи извещений (СПИ) в специально выделенных помещениях?

- На какой высоте от уровня пола устанавливается РПИ?

- Каково минимальное расстояние между приборами ПКО при их горизонтальном размещении?

- На какой высоте устанавливаются функциональные блоки СПС и ППУ, на корпусах которых отсутствуют органы управления, предохранители и регулировочные элементы, с помощью которых осуществляется управление и отключение СПС и ППУ вне помещения пожарного поста?

- В течении какого времени должен обеспечить бесперебойную работу СПС резервный источник питания?

- Какие требования предъявляются к ПИ, применяемым для обнаружения загорания в пространстве над подвесным потолком?

- При трассировке ПИ необходимо учитывать … (закончить утверждение)

- В каких случаях допускается применение во взрывопожароопасных зонах ПИ не во взрывозащищенном исполнении?

- Каково максимальное расстояние от потолка до нижней точки ПИ при подвеске ПИ на тросах?

- На каком расстоянии от угла стен следует размещать ПИ на стенах?

- При трассировке ПИ необходимо учитывать … (закончить утверждение)

- В каких случаях допускается применение во взрывопожароопасных зонах ПИ не во взрывозащищенном исполнении?

- Каково максимальное расстояние от потолка до нижней точки ПИ при подвеске ПИ на тросах?

- На каком расстоянии от угла стен следует размещать ПИ на стенах?

- Что учитывается при выборе типа ПИ?

- Каким должен быть радиус потолка, имеющего сплошную конструкцию вокруг ПИ в помещениях, для которых предусматривается подача воздуха через перфорированный потолок?

- Допускается ли увеличивать расстояния между ПИ ,при установке ПИ в самом высоком месте наклонного потолка?

- Как изменится площадь, контролируемая ПИ при наличии на потолке выступающих частей от 0,08м до 0,4м?

- Допускается ли подключать в адресную СПС безадресные пожарные извещатели?

- Какие ПИ рекомендуются применять, если в зоне контроля доминирующий ОФП не определен?

- Каким должно быть расстояние между тепловыми (дымовыми) пожарными извещателями?

- Каково минимальное расстояние от оптической оси линейного дымового ПИ до стены либо окружающих предметов?

- Могут ли включать в шлейф СПС извещатели различного типа?

- К каким ИП по определяемому опасному фактору пожара относится извещатель ИП-435?

- Что обозначает первая цифра маркировки пожарного извещателя (ИП-000)?

- На каком максимальном расстоянии от перекрытия допускается подвеска извещателей на тросах?

- Как устанавливаются дымовые и тепловые ПИ на потолке, если имеются ограждающие конструкции, размерами более 0,75м на 0,4м?

- На сколько процентов уменьшается расстояние от извещателей до стены при наличии на потолке между ними выступающих частей от 0,08 до 0,4м?

- При какой максимальной высоте помещения разрешается устанавливать тепловые пожарные извещатели?

- При какой ширине коридора допускается увеличивать расстояние между дымовыми извещателями?

- На какую величину допускается увеличивать в помещениях шириной более 3 м расстояние между дымовыми пожарными извещателями?

- Какой должна быть температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных ИП?

- На каком расстоянии от перекрытия должна проходить оптическая ось линейных дымовых извещателей?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-101?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-102?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-103?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-104?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-105?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-109?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-114?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-131?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-211?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-212?

- Какой опасный фактор пожара определяет извещатель ИП-329?

- Каким должно быть расстояние между ручными пожарными извещателями внутри здания?

- На каком минимальном расстоянии от стен допускается устанавливать пожарные извещатели?

- На какую величину допускается увеличивать расстояние между точечными дымовыми пожарными извещателями при их установке над фальшпотолком?

- На каком минимальном расстоянии от вентиляционных отверстий допускается устанавливать точечные тепловые и дымовые пожарные извещатели?

- В каких случаях в защищаемом помещении допускается устанавливать один ПИ?

- Какое количество ПИ следует предусматривать в радиальные шлейфы?

- При каком условии допускается включать в адресный (кольцевой) шлейф АППКП 128 ПИ?

- Какое количество ПИ и РПИ (суммарно) следует предусматривать в кольцевые шлейфы?

- На каком расстоянии от стен следует размещать точечные ПИ при их установке под перекрытием или подвесным потолком, имеющим сплошную конструкцию?

- Какой запас ПИ каждого типа, кроме расчетного количества, следует предусматривать в проектной документации СПС?

- Каково максимальное расстояние от эвакуационных выходов из помещений до ближайшего РПИ?

- Минимальное освещение в местах установки РПИ составляет … (закончить утверждение)

- Каково минимальное расстояние от РПИ до различных предметов, мебели, оборудования?

- Каково минимальное расстояние от РПИ до органов управления различным электрооборудованием (выключателей, переключателей)?

- Какие ИП срабатывают от скорости нарастания значения ОФП?

- Куда необходимо выводить сигналы о срабатывании и неисправности СПС?

- Каким документом оформляется приемка системы пожарной сигнализации в эксплуатацию?

- Система пожарной автоматики – это…

- В каких случаях в защищаемом помещении допускается устанавливать один ПИ (при сработке данного ПИ не формируется сигнал управления для ППУ УП и системы дымоудаления)

- Что учитывается при выборе типа ПИ?

- Куда необходимо выводить сигналы о срабатывании и неисправности установок пожарной автоматики?

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

Проектирование

систем автоматического пожаротушения

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Помещение относится к категории Г1 по взрывопожарной и пожарной опасности, если … (закончить утверждение)

- Помещение относится к категории Г2 по взрывопожарной и пожарной опасности, если … (закончить утверждение)

- Если расчетное избыточное давление взрыва газовоздушной смеси в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ЛВЖ с температурой вспышки до 28°С в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ГЖ в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Пожарная нагрузка в пределах помещения категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не должна превышать … МДж. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва газовоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа, данная установка относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа, данная установка относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся предметы мебели на рабочих местах

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся помещения с мокрыми процессами (холодильники и холодильные камеры с негорючим хладагентом, помещения мойки и подобные им помещения), при этом температура в холодильниках и холодильных камерах не превышает 0ºС.

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся негорючие грузы в горючей упаковке (для помещений класса функциональной пожарной опасности A 5.2), при этом масса горючей упаковки не превышает 20 % массы негорючих грузов

- Определить категорию помещения, если в нем обращается ЛВЖ с tвсп =  28°C, расчетное избыточное давление взрыва 4,8 кПа; удельная пожарная нагрузка 827 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается трудногорючие вещества и материалы, удельная пожарная нагрузка составляет 181 МДж/м2, пожарная нагрузка – 1918 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается ЛВЖ с tвсп =  -7°C, расчетное избыточное давление взрыва 5,0 кПа; удельная пожарная нагрузка 2 376 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается трудногорючие вещества и материалы, удельная пожарная нагрузка составляет 60 МДж/м2, пожарная нагрузка – 900 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается вещество, способное гореть при взаимодействии с водой, расчетное избыточное давление взрыва 6 кПа; удельная пожарная нагрузка 2 400 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обрабатываются негорючие материалы с выделением искр и пламени.

- Определить категорию помещения, если в нем обращаются пыли, расчетное избыточное давление взрыва 2,3 кПа; удельная пожарная нагрузка 200 МДж/м2, пожарная нагрузка в помещении 21 100 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем сжигается ГГ.

- Определить категорию помещения, если в нем утилизируются твердые горючие вещества и материалы в процессе контролируемого горения.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается вещество, способное гореть при взаимодействии с водой, расчетное избыточное давление взрыва 4 кПа; удельная пожарная нагрузка 1966 МДж/м2.

- Определить категорию наружной установки, в которой транспортируются негоруючие вещества в раскаленном состоянии.

- Определить категорию наружной установки, в которой транспортируются негоруючие вещества в холодном состоянии.

- В каком случае горючие пыли и волокна будут образовывать взрывоопасные зоны по ПУЭ?

- Какие вещества и материалы могут обращаться во взрывоопасных зонах по ПУЭ?

- Взрывоопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на:

- Пожароопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на:

- Относятся ли зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания к взрывоопасным в части их электрооборудования?

- Взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси…

- В каких классах взрывоопасных зон по ПУЭ необходимо применять провода и кабели только с медными жилами?

- От чего зависит уровень взрывозащиты электрооборудования для взрывоопасных зон.

- К какому классу будут относиться горючие жидкости, нагретые в условиях производства выше температуры вспышки?

- Укажите размер (по горизонтали и вертикали) взрывоопасной зоны класса
В-1г от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II?

- Укажите размер взрывоопасной зоны в помещении, в котором установлен технологический аппарата с возможным выделением горючих газов или паров ЛВЖ в объеме равным или менее 5 % свободного объема помещения?

- Какой класс зоны будет в помещениях, в которых ведется загрузка или разгрузка технологических аппаратов, хранение или переливание ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях?

- К какому классу будут относиться зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества?

- Какой класс зоны будет в лаборатории, в которой горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и работа с горючими газами и ЛВЖ производится под вытяжными зонтами?

- При какой температуре окружающей среды горючие газы образуют взрывоопасные зоны по ПУЭ?

- Какие зоны относятся к взрывоопасным по ПУЭ?

- Какой критерий из приведенных не является определяющим признаком при классификации взрывоопасных зон?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в лабораторных и других помещениях, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении производства, связанного с обращением газообразного водорода, в котором по условиям технологического процесса исключается возможность образования взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых обращаются горючие газы, обладающие высоким НКПВ (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях, образование взрывоопасных смесей с воздухом возможно только в результате аварий или неисправностей?

- К какому классу взрывоопасной зоны будут относиться пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ?

- К какому классу взрывоопасной зоны будут относиться пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси только в результате аварий или неисправностей?

- К какому классу будут относиться зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания?

- К какому классу будут относиться зоны внутри окрасочных и сушильных камер?

- Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасную зону?

- Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасную зону В-Ia?

- Какой класс зоны будет в помещениях, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон?

- Какой класс зоны будет в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса и если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами?

- Какой класс зоны будет в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любою класса и если приточные воздуховоды не оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами?

- К какому классу будет относиться зона, расположенная   в помещении в котором выделяется горючая пыль с нижним концентрационным пределом воспламенения 35 г/м3 и образование взрывоопасной смеси происходит при нормальном режиме работы оборудования?

- Взрывоопасная зона – это … (дать определение)

- Взрывозащищенное электрооборудование – это … (дать определение)

- Электрооборудование общего назначения – это … (дать определение)

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- Как обозначается в проекте трубопровод системы газового пожаротушения?

- Как обозначается в проекте трубопровод системы пенного пожаротушения?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «В21»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «В22»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «П21»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «П22»?

- При какой максимально допустимой высоте помещения допускается проектировать спринклерные установки пожаротушения?

- Как должна измениться нормативная интенсивность орошения в установках пожаротушения, в которых в качестве ОТВ используется вода с добавкой 3% раствора пенобразователя?

- Как должен формироваться командный импульс автоматического пуска установок водяного и пенного пожаротушения?

- На какую высоту, превышающую самую высокую точку защищаемого оборудования, необходимо предусматривать заполнение помещения пеной при объемном пенном пожаротушении?

- Какие виды спринклерных установок следует проектировать в Республике Беларусь?

- Максимальное количество спринклерных оросителей в одной секции спринклерной установки в общем случае?

- Минимальное расстояние от розетки спринклерного или дренчерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) или сплошного потолка?

- Как следует устанавливать оросители на водозаполненной установки?

- Продолжительность работы пенных УП с пеной низкой и средней кратности для помещений категорий А, Б, В1 следует принимать … (закончить утверждение)

- Как следует устанавливать оросители на трубопроводах в помещениях с температурой 3°С ?

- Каков минимальный объем мембранного бака с жокей-насосом?

- От чего зависит выбор температуры плавления легкоплавкого замка спринклерного оросителя?

- Сколько оросителей с диаметром выходного отверстия до 12 мм можно установить на одной ветви распределительного трубопровода УП?

- Сколько оросителей с диаметром выходного отверстия более 12 мм можно установить на одной ветви распределительного трубопровода УП?

- При какой минимальной температуре воздуха в помещении установки спринклерного пожаротушения следует проектировать водозаполненными?

- Какое максимальное количество спринклерных оросителей следует принимать для одной секции во внутристеллажном пространстве?

- Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи огнетушащего вещества из него не должно превышать … (закончить утверждение)

- Допускается ли в качестве резервного пожарного насоса УП использовать насос с ручным приводом?

- Инерционность УП пеной высокой кратности не должна превышать…

- В течении какого времени УП пеной высокой кратности должны обеспечивать заполнение защищаемого помещения до высоты, превышающей самую высокую точку оборудования не менее чем на 1 м?

- Каково время заполнения защищаемого объема при локальном пожаротушении в УП пеной высокой кратности?

- При какой площади защищаемого помещения ввод пены необходимо осуществлять не менее, чем в двух местах, расположенных на противоположных сторонах помещения?

- По какой категории надежности электроснабжения должен запитываться электродвигатель основного насоса автоматической установки пожаротушения?

- Расстояние между спринклерными оросителями и стенами (перегородками) с классом пожарной опасности К2, К3 должно быть … (закончить утверждение)

- Подводящий трубопровод – это … (дать определение)

- Питающий трубопровод – это … (дать определение)

- Распределительный трубопровод – это … (дать определение)

- В какой цвет окрашиваются клапаны УП?

- Каково максимальное расстояние от теплового замка побудительных устройств и спринклерных оросителей до плоскости перекрытия, покрытия или потолка, имеющего сплошную конструкцию?

- Где следует устанавливать спринклерные оросители в складских помещениях со стационарными стеллажами, с высотой складирования продукции от 5,5 до 20 м?

- Какова максимальная емкость трубопроводов секции воздушной УП?

- В каких случаях допускается не предусматривать технические решения, обеспечивающие идентификацию места пожара в спринклерных установках пожаротушения?

- Какое максимальное количество оросителей допускается устанавливать в одной секции спринклерной УП при использовании сигнализаторов потока жидкости или оросителей с контролем состояния?

- Каково расстояние от отражателя настенного оросителя, устанавливаемого горизонтально, до плоскости перекрытия или потолка, имеющего сплошную конструкцию?

- Каково расстояние от розетки оросителя до экрана при установке оросителей во внутристеллажном пространстве?

- Каково минимальное расстояние от розетки оросителя до верха хранимых грузов при установке оросителей во внутристеллажном пространстве?

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует оранжевый цвет жидкости в колбе?

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует красный цвет жидкости в колбе?

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует зеленый цвет жидкости в колбе?

- С каким шагом устанавливаются узлы крепления трубопроводов с внутренним диаметром менее 50 мм при монтаже установок пожаротушения?

- С каким шагом устанавливаются узлы крепления трубопроводов с внутренним диаметром более 50 мм при монтаже установок пожаротушения?

- Какова минимальная температура воздуха в помещении узла управления?

- С какими помещениями должно быть обеспечено телефонной связью помещение узла управления?

- Какой максимальный объем резервуара может быть при хранении расчетного количества и резерва пенообразователя одновременно?

- Какой минимальный объем промежуточной мембранной емкости при использовании в качестве автоматического водопитателя жокей-насоса?

- К какой категории по надежности подачи воды следует относить насосные станции установок пожаротушения?

- Какова общая допустимая емкость трубопроводов секции воздушной УП?

- При использовании узла управления с акселератором емкость трубопроводов секции воздушной УП может быть увеличена … (закончить утверждение)

- При использовании в качестве автоматического водопитателя жокей-насоса, промежуточная мембранная емкость должна быть … (закончить утверждение)

- Допускается ли применение в водяных УП трубопроводов из горючих материалов?

- Каково максимальное время закрытия воздушных затворов (противопожарных клапанов) в воздуховодах до подачи ОТВ при устройстве аэрозольного пожаротушения?

- Аэрозольные установки пожаротушения должны обеспечивать задержку выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение на время … (закончить утверждение)

- Допускается ли в составе установок аэрозольного пожаротушения использовать генераторы с комбинированным пуском?

- Допускается ли местный пуск аэрозольных УП?

- Для каких установок пожаротушения местный пуск не допускается?

- Какой запас по огнетушащему веществу должны иметь установки газового пожаротушения?

- Какой резерв по огнетушащему веществу должны иметь установки газового пожаротушения?

- Допускается ли применение установок объемного пожаротушения в помещениях, которые не могут быть покинуты людьми до начала работы УП?

- Какова инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ОТВ) газовой УП?

- Централизованная газовая УП должна обеспечить подачу не менее 95% массы ОТВ (сжиженные газы кроме двуокиси углерода), требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий … (закончить утверждение)

- Модульная газовая УП должна обеспечить подачу не менее 95% массы ОТВ (сжиженные газы кроме двуокиси углерода), требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий … (закончить утверждение)

- Магистральный трубопровод – это … (дать определение)

- Каково минимальное расстояние от сосудов с ОТВ в централизованных газовых УП до источников тепла (приборов отопления)?

- На какой высоте должны располагаться пусковые элементы устройств местного пуска газовых установок пожаротушения?

- Зазор между стеной и трубопроводом газовой УП должен быть … (закончить утверждение)

- Что такое дистанционный пуск?

- Как должен осуществляться запуск системы противодымной вентиляции в помещениях, оборудованных спринклерными УП?

- Куда выводится сигнал от датчиков контроля положения запорной арматуры и задвижек, влияющих на подачу ОТВ от основного водопитателя до оросителя применяемых в УП.

- Как должны быть обозначены оборудование и трубопроводы пожарной автоматики в зданиях любого функционального назначения?

- Какая степень защиты оболочки от проникновения воды по ГОСТ 14254 должна быть предусмотрена у электрооборудования аварийного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией и противодымной вентиляции в помещениях, защищаемых водяными и пенными УП?

- Какие требования предъявляются к электрооборудованию, расположенному в помещениях, защищаемых водяными и пенными УП?

- В каком случае растровые потолки с открытыми ячейками (типа грильято) могут размещаться ниже уровня расположения спринклеров без проведения натурных испытаний?

- Какой способ соединения трубопроводов допускается в установках пожаротушения водой?

- Какой способ соединения трубопроводов допускается в установках пожаротушения водой при прокладке их за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах  и в других случаях отсутствия к ним доступа?

- Допускается ли устанавливать пробковые краны в верхних точках сети трубопроводов спринклерных УП?

- С каким уклоном в сторону узла управления или спускных устройств прокладывается питающие и распределительные трубопроводы дренчерных и воздушных спринклерных УП для труб с наружным диаметром менее 57 мм?

- С каким уклоном в сторону узла управления или спускных устройств прокладывается питающие и распределительные трубопроводы дренчерных и воздушных спринклерных УП для труб с наружным диаметром 57 мм и более?

- Допускается ли трубопроводы УП крепить к конструкциям технологических устройств?

- Какое максимальное расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб диаметром условного прохода до 0,025 м.?

- Какое максимальное расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб диаметром условного прохода свыше 0,025 м.?

- При какой максимальной длине стояка (отвода) на распределительном трубопроводе дополнительные держатели не требуются?

Проектирование систем противодымной защиты

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Помещение относится к категории Г1 по взрывопожарной и пожарной опасности, если … (закончить утверждение)

- Помещение относится к категории Г2 по взрывопожарной и пожарной опасности, если … (закончить утверждение)

- Если расчетное избыточное давление взрыва газовоздушной смеси в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ЛВЖ с температурой вспышки до 28°С в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ГЖ в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Пожарная нагрузка в пределах помещения категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не должна превышать … МДж. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва газовоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа, данная установка относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа, данная установка относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся предметы мебели на рабочих местах

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся помещения с мокрыми процессами (холодильники и холодильные камеры с негорючим хладагентом, помещения мойки и подобные им помещения), при этом температура в холодильниках и холодильных камерах не превышает 0ºС.

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся негорючие грузы в горючей упаковке (для помещений класса функциональной пожарной опасности A 5.2), при этом масса горючей упаковки не превышает 20 % массы негорючих грузов

- Определить категорию помещения, если в нем обращается ЛВЖ с tвсп =  28°C, расчетное избыточное давление взрыва 4,8 кПа; удельная пожарная нагрузка 827 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается трудногорючие вещества и материалы, удельная пожарная нагрузка составляет 181 МДж/м2, пожарная нагрузка – 1918 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается ЛВЖ с tвсп =  -7°C, расчетное избыточное давление взрыва 5,0 кПа; удельная пожарная нагрузка 2 376 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается трудногорючие вещества и материалы, удельная пожарная нагрузка составляет 60 МДж/м2, пожарная нагрузка – 900 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается вещество, способное гореть при взаимодействии с водой, расчетное избыточное давление взрыва 6 кПа; удельная пожарная нагрузка 2 400 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обрабатываются негорючие материалы с выделением искр и пламени.

- Определить категорию помещения, если в нем обращаются пыли, расчетное избыточное давление взрыва 2,3 кПа; удельная пожарная нагрузка 200 МДж/м2, пожарная нагрузка в помещении 21 100 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем сжигается ГГ.

- Определить категорию помещения, если в нем утилизируются твердые горючие вещества и материалы в процессе контролируемого горения.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается вещество, способное гореть при взаимодействии с водой, расчетное избыточное давление взрыва 4 кПа; удельная пожарная нагрузка 1966 МДж/м2.

- Определить категорию наружной установки, в которой транспортируются негоруючие вещества в раскаленном состоянии.

- Определить категорию наружной установки, в которой транспортируются негоруючие вещества в холодном состоянии.

- В каком случае горючие пыли и волокна будут образовывать взрывоопасные зоны по ПУЭ?

- Какие вещества и материалы могут обращаться во взрывоопасных зонах по ПУЭ?

- Взрывоопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на:

- Пожароопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на:

- Относятся ли зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания к взрывоопасным в части их электрооборудования?

- Взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси…

- В каких классах взрывоопасных зон по ПУЭ необходимо применять провода и кабели только с медными жилами?

- От чего зависит уровень взрывозащиты электрооборудования для взрывоопасных зон.

- К какому классу будут относиться горючие жидкости, нагретые в условиях производства выше температуры вспышки?

- Укажите размер (по горизонтали и вертикали) взрывоопасной зоны класса
В-1г от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II?

- Укажите размер взрывоопасной зоны в помещении, в котором установлен технологический аппарата с возможным выделением горючих газов или паров ЛВЖ в объеме равным или менее 5 % свободного объема помещения?

- Какой класс зоны будет в помещениях, в которых ведется загрузка или разгрузка технологических аппаратов, хранение или переливание ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях?

- К какому классу будут относиться зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества?

- Какой класс зоны будет в лаборатории, в которой горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и работа с горючими газами и ЛВЖ производится под вытяжными зонтами?

- При какой температуре окружающей среды горючие газы образуют взрывоопасные зоны по ПУЭ?

- Какие зоны относятся к взрывоопасным по ПУЭ?

- Какой критерий из приведенных не является определяющим признаком при классификации взрывоопасных зон?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в лабораторных и других помещениях, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении производства, связанного с обращением газообразного водорода, в котором по условиям технологического процесса исключается возможность образования взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых обращаются горючие газы, обладающие высоким НКПВ (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях, образование взрывоопасных смесей с воздухом возможно только в результате аварий или неисправностей?

- К какому классу взрывоопасной зоны будут относиться пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ?

- К какому классу взрывоопасной зоны будут относиться пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси только в результате аварий или неисправностей?

- К какому классу будут относиться зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания?

- К какому классу будут относиться зоны внутри окрасочных и сушильных камер?

- Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасную зону?

- Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасную зону В-Ia?

- Какой класс зоны будет в помещениях, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон?

- Какой класс зоны будет в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса и если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами?

- Какой класс зоны будет в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любою класса и если приточные воздуховоды не оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами?

- К какому классу будет относиться зона, расположенная   в помещении в котором выделяется горючая пыль с нижним концентрационным пределом воспламенения 35 г/м3 и образование взрывоопасной смеси происходит при нормальном режиме работы оборудования?

- Взрывоопасная зона – это … (дать определение)

- Взрывозащищенное электрооборудование – это … (дать определение)

- Электрооборудование общего назначения – это … (дать определение)

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Противодымная защита зданий – это… (дать определение)

- Задачами противодымной защиты зданий являются … (закончить утверждение)

- Удаление дыма при пожаре может осуществляться системами с … побуждением. (выбрать пропущенное)

- Подача наружного воздуха при пожаре может осуществляться системами … побуждением. (выбрать пропущенное)

- Максимальная площадь защиты одним дымопремным устройством составляет … м2. (выбрать пропущенное)

- Максимальная ширина зоны, из которой допускается осуществлять удаление дыма с использованием оконных фрамуг, составляет … (закончить утверждение)

- Минимальная высота размещения оконных фрамуг, используемых для удаления дыма, от уровня пола до низа фрамуги составляет … (закончить утверждение)

- Максимальный радиус действия дымового клапана составляет … (закончить утверждение)

- Дымовой клапан – это … (дать определение)

- Дымоприемное устройство – это … (дать определение)

- Дымовой люк – это … (дать определение)

- Для противопожарных клапанов устанавливаются следующие предельные состояния … (закончить утверждение)

- Максимальная площадь резервуара дыма составляет … (закончить утверждение)

- Коридоры зданий, оборудованные дымоудалением, следует разделять перегородками с пределом огнестойкости … (закончить утверждение)

- Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать на обеспечение избыточного давления не менее … (закончить утверждение)

- Максимальное избыточное давление, создаваемое системой приточной противодымной вентиляции в лестничной клетке Н2, составляет … (закончить утверждение)

- В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует предусматривать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее … (закончить утверждение)

- Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться по … категории надежности. (выбрать пропущенное)

- При проведении приемо-сдаточных испытаний систем противодымной вентиляции фактические значения избыточного давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток типа Н2 (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах должны быть

- При проведении периодических испытаний систем противодымной вентиляции перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации должен быть…

- Приемо-сдаточные и периодические испытания систем противодымной вентиляции зданий на соответствие требованиям ТНПА должны проводиться

- Определение аэродинамических характеристик при приемо-сдаточных и периодических испытаниях систем противодымной защиты на соответствие требованиям ТНПА должны проводиться

- При проведении периодических испытаний следует проверяют прохождение сигналов от автоматических пожарных извещателей и кнопок дистанционного включения, причем…

- С какой периодичностью проводят периодические испытания систем противодымной вентиляции?

- Приемо-сдаточные испытания противодымной вентиляции проводятся

- Все измерения при аэродинамических испытаниях систем противодымной вентиляции выполняют не ранее чем через …

- При отсутствии данных об объемном расходе воздуха в клапане дымоудаления нижнего жилого этажа для зданий постройки 1971 - 1984 годов следует принимать:

- При отсутствии данных об объемном расходе воздуха в клапане дымоудаления нижнего жилого этажа для зданий постройки 1985 года и последующих лет следует принимать:

Проектирование систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Помещение относится к категории Г1 по взрывопожарной и пожарной опасности, если … (закончить утверждение)

- Помещение относится к категории Г2 по взрывопожарной и пожарной опасности, если … (закончить утверждение)

- Если расчетное избыточное давление взрыва газовоздушной смеси в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ЛВЖ с температурой вспышки до 28°С в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва паровоздушной смеси ГЖ в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси в помещении превышает 5 кПа, помещение относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Пожарная нагрузка в пределах помещения категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не должна превышать … МДж. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва газовоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа, данная установка относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- Если расчетное избыточное давление взрыва пылевоздушной смеси на расстоянии 30 м от наружной установки превышает 5 кПа, данная установка относится к категории … по взрывопожарной и пожарной опасности. (выбрать пропущенное)

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся предметы мебели на рабочих местах

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся помещения с мокрыми процессами (холодильники и холодильные камеры с негорючим хладагентом, помещения мойки и подобные им помещения), при этом температура в холодильниках и холодильных камерах не превышает 0ºС.

- К какой категории допускается относить помещения (без проведения соответствующего расчета), в которых находятся негорючие грузы в горючей упаковке (для помещений класса функциональной пожарной опасности A 5.2), при этом масса горючей упаковки не превышает 20 % массы негорючих грузов

- Определить категорию помещения, если в нем обращается ЛВЖ с tвсп =  28°C, расчетное избыточное давление взрыва 4,8 кПа; удельная пожарная нагрузка 827 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается трудногорючие вещества и материалы, удельная пожарная нагрузка составляет 181 МДж/м2, пожарная нагрузка – 1918 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается ЛВЖ с tвсп =  -7°C, расчетное избыточное давление взрыва 5,0 кПа; удельная пожарная нагрузка 2 376 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается трудногорючие вещества и материалы, удельная пожарная нагрузка составляет 60 МДж/м2, пожарная нагрузка – 900 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается вещество, способное гореть при взаимодействии с водой, расчетное избыточное давление взрыва 6 кПа; удельная пожарная нагрузка 2 400 МДж/м2.

- Определить категорию помещения, если в нем обрабатываются негорючие материалы с выделением искр и пламени.

- Определить категорию помещения, если в нем обращаются пыли, расчетное избыточное давление взрыва 2,3 кПа; удельная пожарная нагрузка 200 МДж/м2, пожарная нагрузка в помещении 21 100 МДж.

- Определить категорию помещения, если в нем сжигается ГГ.

- Определить категорию помещения, если в нем утилизируются твердые горючие вещества и материалы в процессе контролируемого горения.

- Определить категорию помещения, если в нем обращается вещество, способное гореть при взаимодействии с водой, расчетное избыточное давление взрыва 4 кПа; удельная пожарная нагрузка 1966 МДж/м2.

- Определить категорию наружной установки, в которой транспортируются негоруючие вещества в раскаленном состоянии.

- Определить категорию наружной установки, в которой транспортируются негоруючие вещества в холодном состоянии.

- В каком случае горючие пыли и волокна будут образовывать взрывоопасные зоны по ПУЭ?

- Какие вещества и материалы могут обращаться во взрывоопасных зонах по ПУЭ?

- Взрывоопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на:

- Пожароопасные зоны согласно ПУЭ подразделяются на:

- Относятся ли зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания к взрывоопасным в части их электрооборудования?

- Взрывоопасная зона в помещении занимает весь объем помещения, если объем взрывоопасной смеси…

- В каких классах взрывоопасных зон по ПУЭ необходимо применять провода и кабели только с медными жилами?

- От чего зависит уровень взрывозащиты электрооборудования для взрывоопасных зон.

- К какому классу будут относиться горючие жидкости, нагретые в условиях производства выше температуры вспышки?

- Укажите размер (по горизонтали и вертикали) взрывоопасной зоны класса
В-1г от проемов за наружными ограждающими конструкциями помещений со взрывоопасными зонами классов В-I, В-Iа, В-II?

- Укажите размер взрывоопасной зоны в помещении, в котором установлен технологический аппарата с возможным выделением горючих газов или паров ЛВЖ в объеме равным или менее 5 % свободного объема помещения?

- Какой класс зоны будет в помещениях, в которых ведется загрузка или разгрузка технологических аппаратов, хранение или переливание ЛВЖ, находящихся в открытых емкостях?

- К какому классу будут относиться зоны, расположенные в помещениях, в которых обращаются твердые горючие вещества?

- Какой класс зоны будет в лаборатории, в которой горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и работа с горючими газами и ЛВЖ производится под вытяжными зонтами?

- При какой температуре окружающей среды горючие газы образуют взрывоопасные зоны по ПУЭ?

- Какие зоны относятся к взрывоопасным по ПУЭ?

- Какой критерий из приведенных не является определяющим признаком при классификации взрывоопасных зон?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых выделяются горючие газы или пары ЛВЖ в таком количестве и с такими свойствами, что они могут образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работы?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых при нормальной эксплуатации взрывоопасные смеси горючих газов или паров ЛВЖ с воздухом не образуются, а возможны только в результате аварий или неисправностей?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в лабораторных и других помещениях, в которых горючие газы и ЛВЖ имеются в небольших количествах, недостаточных для создания взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5 % свободного объема помещения, и в которых работа с горючими газами и ЛВЖ производится без применения открытого пламени?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении производства, связанного с обращением газообразного водорода, в котором по условиям технологического процесса исключается возможность образования взрывоопасной смеси в объеме, превышающем 5% свободного объема помещения?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещениях, в которых обращаются горючие газы, обладающие высоким НКПВ (15% и более) и резким запахом при предельно допустимых концентрациях, образование взрывоопасных смесей с воздухом возможно только в результате аварий или неисправностей?

- К какому классу взрывоопасной зоны будут относиться пространства у наружных установок: технологических установок, содержащих горючие газы или ЛВЖ, надземных и подземных резервуаров с ЛВЖ или горючими газами (газгольдеры), эстакад для слива и налива ЛВЖ?

- К какому классу взрывоопасной зоны будут относиться пространства у предохранительных и дыхательных клапанов емкостей и технологических аппаратов с горючими газами и ЛВЖ?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси при нормальных режимах работ?

- Какой класс взрывоопасной зоны будет в помещении, в котором выделяются переходящие во взвешенное состояние горючие пыли или волокна в таком количестве и с такими свойствами, что они способны образовать с воздухом взрывоопасные смеси только в результате аварий или неисправностей?

- К какому классу будут относиться зоны в помещениях и зоны наружных установок, в которых твердые, жидкие и газообразные горючие вещества сжигаются в качестве топлива или утилизируются путем сжигания?

- К какому классу будут относиться зоны внутри окрасочных и сушильных камер?

- Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасную зону?

- Какой класс зоны будет в помещении вытяжных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасную зону В-Ia?

- Какой класс зоны будет в помещениях, в котором присутствуют или могут возникнуть взрывоопасные смеси, но технологический процесс ведется с применением открытого огня, раскаленных частей либо технологические аппараты имеют поверхности, нагретые до температуры самовоспламенения горючих газов, паров ЛВЖ, горючих пылей или волокон?

- Какой класс зоны будет в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любого класса и если приточные воздуховоды оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами?

- Какой класс зоны будет в помещениях приточных вентиляторов, обслуживающих взрывоопасные зоны любою класса и если приточные воздуховоды не оборудованы самозакрывающимися обратными клапанами?

- К какому классу будет относиться зона, расположенная   в помещении в котором выделяется горючая пыль с нижним концентрационным пределом воспламенения 35 г/м3 и образование взрывоопасной смеси происходит при нормальном режиме работы оборудования?

- Взрывоопасная зона – это … (дать определение)

- Взрывозащищенное электрооборудование – это … (дать определение)

- Электрооборудование общего назначения – это … (дать определение)

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Какой ТНПА определяет необходимость устройства и требуемый тип СО?

- Какой уровень звукового давления должна обеспечивать система звукового и речевого оповещения людей о пожаре?

- На каком расстоянии от уровня пола проводится измерение уровня звука?

- Какая должна быть мощность звукового оповещателя при установке в спальном помещении?

- Звуковые оповещатели должны устанавливаться … (закончить утверждение)

- На сколько видов от характера выдаваемых сигналов подразделяют оповещатели?

- В течении какого времени должен обеспечить бесперебойную работу СО резервный источник питания?

- Для какого типа СО требуется связь зоны оповещения с диспетчерской?

- Какой уровень звукового давления  должны обеспечивать речевые оповещатели на расстоянии (1,00±0,05 м)?

- Какой уровень звукового давления  должны обеспечивать звуковые оповещатели на расстоянии (1,00±0,05 м)?

- Для какого типа СО не требуется связь зоны оповещения с диспетчерской?

- На какой высоте у потолка от уровня пола должны размещаться звуковые и речевые оповещатели внутри помещения?

- Какие нормативные показатели учитываются при выборе системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СО)?

- Где следует предусматривать размещение устройств дистанционного пуска СО?

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по ТР ЕАЭС 043/2017, это …

- Что необходимо учитывать при устройстве речевых оповещателей?

- Где и при каких условиях допускается не проектировать оповещатели?

- Что необходимо предусматривать в защищаемых СОУЭ помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, или в помещениях с уровнем фона шума более 95 дБ?

- Световые указатели, обозначающие маршруты движения при эвакуации, должны питаться…

- Что может быть использовано в качестве резервного источника постоянного тока в СО?

- Пожарные оповещатели классифицируются по:

- Пожарные оповещатели по назначению подразделяются на:

- Пожарные оповещатели по типу сигналов оповещения подразделяются на:

- По виду питания пожарные оповещатели подразделяются на:

- По эксплуатационному положению пожарные оповещатели подразделяются на:

- По условиям применения пожарные оповещатели подразделяются на:

Монтаж

автоматической пожарной сигнализации

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Что из нижеперечисленного подлежит обязательному заземлению (занулению)?

- Каково максимальное расстояние между приборами ПКО при их вертикальном размещении?

- Куда необходимо выводить сигналы о срабатывании и неисправности установок пожарной автоматики?

- Как допускается осуществлять питание электроприемников СПС при отсутствии возможности устройства питания от двух независимых источников?

- На каком расстоянии от потолка должна производиться прокладка шлейфов по стенам внутри здания?

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №1.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №2.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №3.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №4.

- Допускается ли установка ПКО и приборов пожарных управления на конструкциях из сгораемых материалов?

- Каким должно быть расстояние между ПКО и потолком из сгораемых материалов?

- На какое расстояние должен выступать за контуры ПКО металлический лист при установке ПКО на конструкциях из сгораемых материалов?

- На каком расстоянии следует размещать ПКО от отопительных приборов?

- На какой высоте должно устанавливаться ПКО при отсутствии специально выделенного помещения?

- На какой высоте устанавливается объектовое оконечное устройство система передачи извещений (СПИ) в специально выделенных помещениях?

- На какой высоте от уровня пола устанавливается РПИ?

- Каково минимальное расстояние между приборами ПКО при их горизонтальном размещении?

- На какой высоте устанавливаются функциональные блоки СПС и ППУ, на корпусах которых отсутствуют органы управления, предохранители и регулировочные элементы, с помощью которых осуществляется управление и отключение СПС и ППУ вне помещения пожарного поста?

- При трассировке ПИ необходимо учитывать … (закончить утверждение)

- В каких случаях допускается применение во взрывопожароопасных зонах ПИ не во взрывозащищенном исполнении?

- Каково максимальное расстояние от потолка до нижней точки ПИ при подвеске ПИ на тросах?

- На каком расстоянии от угла стен следует размещать ПИ на стенах?

- Каким должен быть радиус потолка, имеющего сплошную конструкцию вокруг ПИ в помещениях, для которых предусматривается подача воздуха через перфорированный потолок?

- Допускается ли увеличивать расстояния, между при установке ПИ в самом высоком месте наклонного потолка?

- Допускается ли подключать в адресную СПС безадресные пожарные извещатели?

- Каким должно быть расстояние между тепловыми (дымовыми) пожарными извещателями?

- Каково минимальное расстояние от оптической оси линейного дымового ПИ до стены либо окружающих предметов?

- Могут ли включать в шлейф СПС извещатели различного типа?

- К каким ИП по определяемому опасному фактору пожара относится извещатель ИП-435?

- Что обозначает первая цифра маркировки пожарного извещателя (ИП-000)?

- На каком максимальном расстоянии от перекрытия допускается подвеска извещателей на тросах?

- Как устанавливаются дымовые и тепловые ПИ на потолке, если имеются ограждающие конструкции, размерами более 0,75м на 0,4м?

- При какой максимальной высоте помещения разрешается устанавливать тепловые пожарные извещатели?

- При какой ширине коридора допускается увеличивать расстояние между дымовыми извещателями?

- На каком расстоянии от перекрытия должна проходить оптическая ось линейных дымовых извещателей?

- Каким должно быть расстояние между ручными пожарными извещателями внутри здания?

- На каком минимальном расстоянии от стен допускается устанавливать пожарные извещатели?

- На каком минимальном расстоянии от вентиляционных отверстий допускается устанавливать точечные тепловые и дымовые пожарные извещатели?

- Какое количество ПИ следует предусматривать в радиальные шлейфы?

- При каком условии допускается включать в адресный (кольцевой) шлейф АППКП 128 ПИ?

- Какое количество ПИ и РПИ (суммарно) следует предусматривать в кольцевые шлейфы?

- На каком расстоянии от стен следует размещать точечные ПИ при их установке под перекрытием или подвесным потолком, имеющим сплошную конструкцию?

- Каково максимальное расстояние от эвакуационных выходов из помещений до ближайшего РПИ?

- Каково минимальное расстояние от РПИ до различных предметов, мебели, оборудования?

- Каково минимальное расстояние от РПИ до органов управления различным электрооборудованием (выключателей, переключателей)?

- Система пожарной автоматики – это…

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

Монтаж систем автоматического пожаротушения

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- Как обозначается в проекте трубопровод системы газового пожаротушения?

- Как обозначается в проекте трубопровод системы пенного пожаротушения?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «В21»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «В22»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «П21»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «П22»?

- Как должен формироваться командный импульс автоматического пуска установок водяного и пенного пожаротушения?

- Максимальное количество спринклерных оросителей в одной секции спринклерной установки в общем случае?

- Минимальное расстояние от розетки спринклерного или дренчерного оросителя до плоскости перекрытия (покрытия) или сплошного потолка?

- Как следует устанавливать оросители на водозаполненной установки?

- Каков минимальный объем мембранного бака с жокей-насосом?

- Какое максимальное количество спринклерных оросителей следует принимать для одной секции во внутристеллажном пространстве?

- Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи огнетушащего вещества из него не должно превышать … (закончить утверждение)

- Инерционность УП пеной высокой кратности не должна превышать…

- Подводящий трубопровод – это … (дать определение)

- Питающий трубопровод – это … (дать определение)

- Распределительный трубопровод – это … (дать определение)

- В какой цвет окрашиваются клапаны УП?

- Каково максимальное расстояние от теплового замка побудительных устройств и спринклерных оросителей до плоскости перекрытия, покрытия или потолка, имеющего сплошную конструкцию?

- Какое максимальное количество оросителей допускается устанавливать в одной секции спринклерной УП при использовании сигнализаторов потока жидкости или оросителей с контролем состояния?

- Каково расстояние от отражателя настенного оросителя, устанавливаемого горизонтально, до плоскости перекрытия или потолка, имеющего сплошную конструкцию?

- Каково расстояние от розетки оросителя до экрана при установке оросителей во внутристеллажном пространстве?

- Каково минимальное расстояние от розетки оросителя до верха хранимых грузов при установке оросителей во внутристеллажном пространстве?

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует оранжевый цвет жидкости в колбе?

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует красный цвет жидкости в колбе?

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует зеленый цвет жидкости в колбе?

- С каким шагом устанавливаются узлы крепления трубопроводов с внутренним диаметром менее 50 мм при монтаже установок пожаротушения?

- С каким шагом устанавливаются узлы крепления трубопроводов с внутренним диаметром более 50 мм при монтаже установок пожаротушения?

- С какими помещениями должно быть обеспечено телефонной связью помещение узла управления?

- Какой минимальный объем промежуточной мембранной емкости при использовании в качестве автоматического водопитателя жокей-насоса?

- При использовании в качестве автоматического водопитателя жокей-насоса, промежуточная мембранная емкость должна быть … (закончить утверждение)

- Допускается ли применение в водяных УП трубопроводов из горючих материалов?

- Каково максимальное время закрытия воздушных затворов (противопожарных клапанов) в воздуховодах до подачи ОТВ при устройстве аэрозольного пожаротушения?

- Аэрозольные установки пожаротушения должны обеспечивать задержку выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение на время … (закончить утверждение)

- Допускается ли в составе установок аэрозольного пожаротушения использовать генераторы с комбинированным пуском?

- Допускается ли местный пуск аэрозольных УП?

- Для каких установок пожаротушения местный пуск не допускается?

- Какой запас по огнетушащему веществу должны иметь установки газового пожаротушения?

- Какой резерв по огнетушащему веществу должны иметь установки газового пожаротушения?

- Какова инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ОТВ) газовой УП?

- Централизованная газовая УП должна обеспечить подачу не менее 95% массы ОТВ (сжиженные газы кроме двуокиси углерода), требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий … (закончить утверждение)

- Модульная газовая УП должна обеспечить подачу не менее 95% массы ОТВ (сжиженные газы кроме двуокиси углерода), требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий … (закончить утверждение)

- Магистральный трубопровод – это … (дать определение)

- Каково минимальное расстояние от сосудов с ОТВ в централизованных газовых УП до источников тепла (приборов отопления)?

- На какой высоте должны располагаться пусковые элементы устройств местного пуска газовых установок пожаротушения?

- Зазор между стеной и трубопроводом газовой УП должен быть … (закончить утверждение)

- Что такое дистанционный пуск?

- Как должен осуществляться запуск системы противодымной вентиляции в помещениях, оборудованных спринклерными УП?

- Куда выводится сигнал от датчиков контроля положения запорной арматуры и задвижек, влияющих на подачу ОТВ от основного водопитателя до оросителя применяемых в УП.

- Как должны быть обозначены оборудование и трубопроводы пожарной автоматики в зданиях любого функционального назначения?

- Какая степень защиты оболочки от проникновения воды по ГОСТ 14254 должна быть предусмотрена у электрооборудования аварийного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией и противодымной вентиляции в помещениях, защищаемых водяными и пенными УП?

- Какие требования предъявляются к электрооборудованию, расположенному в помещениях, защищаемых водяными и пенными УП?

- В каком случае растровые потолки с открытыми ячейками (типа грильято) могут размещаться ниже уровня расположения спринклеров без проведения натурных испытаний?

- Какой способ соединения трубопроводов допускается в установках пожаротушения водой?

- Какой способ соединения трубопроводов допускается в установках пожаротушения водой при прокладке их за несъемными подвесными потолками, в закрытых штробах  и в других случаях отсутствия к ним доступа?

- Допускается ли устанавливать пробковые краны в верхних точках сети трубопроводов спринклерных УП?

- С каким уклоном в сторону узла управления или спускных устройств прокладывается питающие и распределительные трубопроводы дренчерных и воздушных спринклерных УП для труб с наружным диаметром менее 57 мм?

- С каким уклоном в сторону узла управления или спускных устройств прокладывается питающие и распределительные трубопроводы дренчерных и воздушных спринклерных УП для труб с наружным диаметром 57 мм и более?

- Допускается ли трубопроводы УП крепить к конструкциям технологических устройств?

- Какое максимальное расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб диаметром условного прохода до 0,025 м.?

- Какое максимальное расстояние от держателя до последнего оросителя на распределительном трубопроводе для труб диаметром условного прохода свыше 0,025 м.?

- При какой максимальной длине стояка (отвода) на распределительном трубопроводе дополнительные держатели не требуются?

Монтаж систем противодымной защиты

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Противодымная защита зданий – это… (дать определение)

- Основной целью устройства систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции является … (закончить утверждение)

- Удаление дыма при пожаре может осуществляться системами с … побуждением. (выбрать пропущенное)

- Подача наружного воздуха при пожаре может осуществляться системами … побуждением. (выбрать пропущенное)

- Максимальная площадь защиты одним дымопремным устройством составляет … м2. (выбрать пропущенное)

- Максимальная ширина зоны, из которой допускается осуществлять удаление дыма с использованием оконных фрамуг, составляет … (закончить утверждение)

- Минимальная высота размещения оконных фрамуг, используемых для удаления дыма, от уровня пола до низа фрамуги составляет … (закончить утверждение)

- Максимальный радиус действия дымового клапана составляет … (закончить утверждение)

- Дымовой клапан – это … (дать определение)

- Дымоприемное устройство – это … (дать определение)

- Дымовой люк – это … (дать определение)

- Для противопожарных клапанов устанавливаются следующие предельные состояния … (закончить утверждение)

- Максимальная площадь резервуара дыма составляет … (закончить утверждение)

- Коридоры зданий, оборудованные дымоудалением, следует разделять перегородками с пределом огнестойкости … (закончить утверждение)

- Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать на обеспечение избыточного давления не менее … (закончить утверждение)

- Максимальное избыточное давление, создаваемое системой приточной противодымной вентиляции в лестничной клетке Н2, составляет … (закончить утверждение)

- В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует предусматривать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее … (закончить утверждение)

- Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться по … категории надежности. (выбрать пропущенное)

- При проведении приемо-сдаточных испытаний систем противодымной вентиляции фактические значения избыточного давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток типа Н2 (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах должны быть

- При проведении периодических испытаний систем противодымной вентиляции перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации должен быть

- Приемо-сдаточные и периодические испытания систем противодымной вентиляции зданий на соответствие требованиям ТНПА должны проводиться

- Определение аэродинамических характеристик при приемо-сдаточных и периодических испытаниях систем противодымной защиты на соответствие требованиям ТНПА должны проводиться

- При проведении периодических испытаний следует проверяют прохождение сигналов от автоматических пожарных извещателей и кнопок дистанционного включения, причем…

- С какой периодичностью проводят периодические испытания систем противодымной вентиляции?

- Приемо-сдаточные испытания противодымной вентиляции проводятся

- Все измерения при аэродинамических испытаниях систем противодымной вентиляции выполняют не ранее чем через …

- При отсутствии данных об объемном расходе воздуха в клапане дымоудаления нижнего жилого этажа для зданий постройки 1971 - 1984 годов следует принимать:

- При отсутствии данных об объемном расходе воздуха в клапане дымоудаления нижнего жилого этажа для зданий постройки 1985 года и последующих лет следует принимать:

Монтаж систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- На каком расстоянии от уровня пола проводится измерение уровня звука?

- Звуковые оповещатели должны устанавливаться … (закончить утверждение)

- На какой высоте у потолка от уровня пола должны размещаться звуковые и речевые оповещатели внутри помещения?

- На сколько видов от характера выдаваемых сигналов подразделяют оповещатели?

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по ТР ЕАЭС 043/2017, это …

- На сколько видов от характера выдаваемых сигналов подразделяют оповещатели?

- Для какого типа СОУЭ требуется связь зоны оповещения с диспетчерской?

- Пожарные оповещатели классифицируются по:

- Пожарные оповещатели по назначению подразделяются на:

- Пожарные оповещатели по типу сигналов оповещения подразделяются на:

- По виду питания пожарные оповещатели подразделяются на:

- По эксплуатационному положению пожарные оповещатели подразделяются на:

- По условиям применения пожарные оповещатели подразделяются на:

Наладка

автоматической пожарной сигнализации

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Как должны отличаться звуковые сигналы о пожаре и неисправности?

- Какие режимы работы должны достоверно определяться ППКП?

- Куда необходимо выводить сигналы о срабатывании и неисправности установок пожарной автоматики?

- Как допускается осуществлять питание электроприемников СПС при отсутствии возможности устройства питания от двух независимых источников?

- Каким должен быть резерв емкости приемно-контрольного оборудования?

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №1.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №2.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №3.

- Дайте характеристику уровню доступа к функциям ППУ №4.

- В течении какого времени должен обеспечить бесперебойную работу СПС резервный источник питания?

- Какие требования предъявляются к ПИ, применяемым для обнаружения загорания в пространстве над подвесным потолком?

- При трассировке ПИ необходимо учитывать … (закончить утверждение)

- В каких случаях допускается применение во взрывопожароопасных зонах ПИ не во взрывозащищенном исполнении?

- Могут ли включать в шлейф СПС извещатели различного типа?

- К каким ИП по определяемому опасному фактору пожара относится извещатель ИП-435?

- Что обозначает первая цифра маркировки пожарного извещателя (ИП-000)?

- Какой должна быть температура срабатывания максимальных и максимально-дифференциальных ИП?

- На каком расстоянии от перекрытия должна проходить оптическая ось линейных дымовых извещателей?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-101?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-102?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-103?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-104?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-105?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-109?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-114?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-131?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-211?

- Каков физический принцип действия извещателя ИП-212?

- Какой опасный фактор пожара определяет извещатель ИП-329?

- Минимальное освещение в местах установки РПИ составляет … (закончить утверждение)

- Каким документом оформляется приемка системы пожарной сигнализации в эксплуатацию?

- Система пожарной автоматики – это…

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

Наладка систем автоматического пожаротушения

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- – это …

- Как обозначается в проекте трубопровод системы газового пожаротушения?

- Как обозначается в проекте трубопровод системы пенного пожаротушения?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «В21»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «В22»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «П21»?

- Что в проектной документации на УПА обозначается «П22»?

- Как должен формироваться командный импульс автоматического пуска установок водяного и пенного пожаротушения?

- Каков минимальный объем мембранного бака с жокей-насосом?

- Время с момента срабатывания спринклерного оросителя, установленного на воздушном трубопроводе, до начала подачи огнетушащего вещества из него не должно превышать … (закончить утверждение)

- Инерционность УП пеной высокой кратности не должна превышать…

- Подводящий трубопровод – это … (дать определение)

- Питающий трубопровод – это … (дать определение)

- Распределительный трубопровод – это … (дать определение)

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует оранжевый цвет жидкости в колбе?

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует красный цвет жидкости в колбе?

- Какой температуре срабатывания спринклерного оросителя соответствует зеленый цвет жидкости в колбе?

- С какими помещениями должно быть обеспечено телефонной связью помещение узла управления?

- Какой минимальный объем промежуточной мембранной емкости при использовании в качестве автоматического водопитателя жокей-насоса?

- При использовании в качестве автоматического водопитателя жокей-насоса, промежуточная мембранная емкость должна быть … (закончить утверждение)

- Каково максимальное время закрытия воздушных затворов (противопожарных клапанов) в воздуховодах до подачи ОТВ при устройстве аэрозольного пожаротушения?

- Аэрозольные установки пожаротушения должны обеспечивать задержку выпуска огнетушащего вещества в защищаемое помещение на время … (закончить утверждение)

- Допускается ли в составе установок аэрозольного пожаротушения использовать генераторы с комбинированным пуском?

- Допускается ли местный пуск аэрозольных УП?

- Для каких установок пожаротушения местный пуск не допускается?

- Какой запас по огнетушащему веществу должны иметь установки газового пожаротушения?

- Какой резерв по огнетушащему веществу должны иметь установки газового пожаротушения?

- Какова инерционность (время срабатывания без учета времени задержки выпуска ОТВ) газовой УП?

- Централизованная газовая УП должна обеспечить подачу не менее 95% массы ОТВ (сжиженные газы кроме двуокиси углерода), требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий … (закончить утверждение)

- Модульная газовая УП должна обеспечить подачу не менее 95% массы ОТВ (сжиженные газы кроме двуокиси углерода), требуемой для создания нормативной огнетушащей концентрации в защищаемом помещении, за временной интервал, не превышающий … (закончить утверждение)

- Магистральный трубопровод – это … (дать определение)

- Что такое дистанционный пуск?

- Как должен осуществляться запуск системы противодымной вентиляции в помещениях, оборудованных спринклерными УП?

- Куда выводится сигнал от датчиков контроля положения запорной арматуры и задвижек, влияющих на подачу ОТВ от основного водопитателя до оросителя применяемых в УП.

- Какая степень защиты оболочки от проникновения воды по ГОСТ 14254 должна быть предусмотрена у электрооборудования аварийного освещения, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией и противодымной вентиляции в помещениях, защищаемых водяными и пенными УП?

- Какие требования предъявляются к электрооборудованию, расположенному в помещениях, защищаемых водяными и пенными УП?

Наладка систем противодымной защиты

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Противодымная защита зданий – это… (дать определение)

- Основной целью устройства систем приточно-вытяжной противодымной вентиляции является … (закончить утверждение)

- Удаление дыма при пожаре может осуществляться системами с … побуждением. (выбрать пропущенное)

- Подача наружного воздуха при пожаре может осуществляться системами … побуждением. (выбрать пропущенное)

- Максимальная площадь защиты одним дымопремным устройством составляет … м2. (выбрать пропущенное)

- Максимальная ширина зоны, из которой допускается осуществлять удаление дыма с использованием оконных фрамуг, составляет … (закончить утверждение)

- Минимальная высота размещения оконных фрамуг, используемых для удаления дыма, от уровня пола до низа фрамуги составляет … (закончить утверждение)

- Максимальный радиус действия дымового клапана составляет … (закончить утверждение)

- Дымовой клапан – это … (дать определение)

- Дымоприемное устройство – это … (дать определение)

- Дымовой люк – это … (дать определение)

- Для противопожарных клапанов устанавливаются следующие предельные состояния … (закончить утверждение)

- Максимальная площадь резервуара дыма составляет … (закончить утверждение)

- Коридоры зданий, оборудованные дымоудалением, следует разделять перегородками с пределом огнестойкости … (закончить утверждение)

- Расход наружного воздуха для приточной противодымной вентиляции следует рассчитывать на обеспечение избыточного давления не менее … (закончить утверждение)

- Максимальное избыточное давление, создаваемое системой приточной противодымной вентиляции в лестничной клетке Н2, составляет … (закончить утверждение)

- В местах пересечения воздуховодами (кроме транзитных) ограждений помещения, защищаемого установками газового, аэрозольного или порошкового пожаротушения, следует предусматривать противопожарные клапаны с пределом огнестойкости не менее … (закончить утверждение)

- Электроснабжение электроприемников систем противодымной вентиляции должно осуществляться по … категории надежности. (выбрать пропущенное)

- При проведении приемо-сдаточных испытаний систем противодымной вентиляции фактические значения избыточного давления воздуха на нижних этажах лестничных клеток типа Н2 (секций лестничных клеток), в шахтах лифтов, в тамбур-шлюзах должны быть

- При проведении периодических испытаний систем противодымной вентиляции перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации должен быть:

- Приемо-сдаточные и периодические испытания систем противодымной вентиляции зданий на соответствие требованиям ТНПА должны проводиться

- Определение аэродинамических характеристик при приемо-сдаточных и периодических испытаниях систем противодымной защиты на соответствие требованиям ТНПА должны проводиться

- При проведении периодических испытаний следует проверяют прохождение сигналов от автоматических пожарных извещателей и кнопок дистанционного включения, причем…

- С какой периодичностью проводят периодические испытания систем противодымной вентиляции?

- Приемо-сдаточные испытания противодымной вентиляции проводятся

- Все измерения при аэродинамических испытаниях систем противодымной вентиляции выполняют не ранее чем через …

- При отсутствии данных об объемном расходе воздуха в клапане дымоудаления нижнего жилого этажа для зданий постройки 1971 - 1984 годов следует принимать:

- При отсутствии данных об объемном расходе воздуха в клапане дымоудаления нижнего жилого этажа для зданий постройки 1985 года и последующих лет следует принимать:

Наладка систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Какой уровень звукового давления должна обеспечивать система звукового и речевого оповещения людей о пожаре?

- На каком расстоянии от уровня пола проводится измерение уровня звука?

- Какая должна быть мощность звукового оповещателя при установке в спальном помещении?

- Какой уровень звукового давления  должны обеспечивать речевые оповещатели на расстоянии (1,00±0,05 м)?

- Какой уровень звукового давления  должны обеспечивать звуковые оповещатели на расстоянии (1,00±0,05 м)?

- Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре по ТР ЕАЭС 043/2017, это …

- Пожарные оповещатели классифицируются по:

- Пожарные оповещатели по назначению подразделяются на:

- Пожарные оповещатели по типу сигналов оповещения подразделяются на:

- По виду питания пожарные оповещатели подразделяются на:

- По эксплуатационному положению пожарные оповещатели подразделяются на:

- По условиям применения пожарные оповещатели подразделяются на:

Техническое обслуживание

систем автоматической пожарной сигнализации

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Каким ТНПА регламентируется порядок технического обслуживания УПА?

- Внешний осмотр УПА – это …

- Исправность (исправное состояние) УПА – это …

- Капитальный ремонт УПА – это …

- Неработоспособность (неработоспособное состояние) – это …

- Работоспособность (работоспособное состояние) – это …

- Средний ремонт – это …

- Текущий ремонт – это …

- Назовите виды технического обслуживания:

- Какие работы проводятся при техническом обслуживании УПА в объеме регламента 1?

- Какие работы проводятся при техническом обслуживании УПА в объеме регламента 2?

- Назовите виды ремонта УПА.

- С какой целью проводится текущий ремонт УПА?

- С какой целью проводится средний ремонт УПА?

- С какой целью проводится капитальный ремонт УПА?

- Какие работы проводятся при среднем ремонте УПА?

- Какие работы проводятся при капитальном ремонте УПА?

- Кем организовывается проведение капитального ремонта УПА?

- Кем определяется необходимость проведения капитального ремонта УПА?

- Требуется ли разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта УПА?

- Кто имеет право проводить капитальной ремонт УПА?

- С какой периодичностью проводится техническое освидетельствование УПА?

- Кто входит в состав комиссии по проведению технического освидетельствования УПА?

- Сколько специалистов должно быть в штате для проведения работ по техническому обслуживанию СПС, СО, линейной части УП, ПДЗ?

- Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, занятый техническим обслуживанием УПА?

- Какие системы должны функционировать в организации, занятой техническим обслуживанием УПА?

- Какие работы входят в первичное обследование УПА?

- Какой документ составляется на систему, находящуюся в несправном состоянии по результатам первичного обследования?

- Какие документы оформляются в двух экземплярах после подписания договора на техническое обслуживание УПА?

- Какие журналы оформляются представителями объекта и хранятся на объекте?

- Каким текстом должна заканчиваться запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в г. Минске?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в областном центре?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в населённом пункте или городе, за исключением г. Минска, не являющимся областным центром?

- В каком случае оформляется акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию УПА?

- Кто обязан обеспечить запас пожарных извещателей на объекте не менее 10% от числа смонтированных?

- Кто обязан обучать персонал, эксплуатирующий систему, правилам пользования, а также инструктировать персонал, в обязанности которого входит реагирование на сигналы, поступающие от УПА?

- В каком ТНПА приведен обязательный минимальный перечень оборудования для выполнения работ по техническому обслуживанию УПА и ПДЗ?

- Кто обязан принимать меры по повышению уровня пожарной безопасности в случае временного прекращения работ по техническому обслуживанию УПА, при невозможности нормального функционирования систем?

- Кто обязан обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты, а также измерительными приборами, слесарным инструментом и другим оборудованием, необходимым для осуществления технического обслуживания?

- Что необходимо проверить перед монтажом технических средств, предназначенных для установки во взрывоопасных зонах, и технических средств, искробезопасные цепи которых заходят во взрывоопасные зоны?

- Что является основанием для проведения первичного обследования системы?

- Что такое сбой в работе СПС?

- С какой периодичностью должна проводиться проверка остаточной емкости резервного источника питания системы?

- Кем осуществляется контроль качества ТО системы?

- Назовите основания для проведения внепланового технического обслуживания СПС:

- В каком ТНПА регламентируются правила производства и приемки работ по СПС?

- Для технического обслуживания каких систем специалисты должны пройти обучение на предприятиях-изготовителях либо на предприятиях, являющихся официальными представителями изготовителей?

- На какой стадии осуществляется корректировка ранее проведенной регулировки составных частей СПС?

- Какие должностные лица входят в состав приемочной комиссии СПС?

- Какой гарантийный срок устанавливается на принятую в эксплуатацию СПС?

Техническое обслуживание

систем автоматического пожаротушения

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Каким ТНПА регламентируется порядок технического обслуживания УПА?

- Внешний осмотр УПА – это …

- Исправность (исправное состояние) УПА – это …

- Капитальный ремонт УПА – это …

- Неработоспособность (неработоспособное состояние) – это …

- Работоспособность (работоспособное состояние) – это …

- Средний ремонт – это …

- Текущий ремонт – это …

- Назовите виды технического обслуживания:

- Какие работы проводятся при техническом обслуживании УПА в объеме регламента 1?

- Какие работы проводятся при техническом обслуживании УПА в объеме регламента 2?

- Назовите виды ремонта УПА.

- С какой целью проводится текущий ремонт УПА?

- С какой целью проводится средний ремонт УПА?

- С какой целью проводится капитальный ремонт УПА?

- Какие работы проводятся при среднем ремонте УПА?

- Какие работы проводятся при капитальном ремонте УПА?

- Кем организовывается проведение капитального ремонта УПА?

- Кем определяется необходимость проведения капитального ремонта УПА?

- Требуется ли разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта УПА?

- Кто имеет право проводить капитальной ремонт УПА?

- С какой периодичностью проводится техническое освидетельствование УПА?

- Кто входит в состав комиссии по проведению технического освидетельствования УПА?

- Сколько специалистов должно быть в штате для проведения работ по техническому обслуживанию СПС, СО, линейной части УП, ПДЗ?

- Какие специалисты дополнительно к общим требованиям должны быть в штате для проведения работ по техническому обслуживанию УП?

- Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, занятый техническим обслуживанием УПА?

- Сколько специалистов должно входить в аварийную бригаду, обеспеченную аварийным автомобилем и средствами связи, для технического обслуживания УП и ПДЗ?

- Какие системы должны функционировать в организации, занятой техническим обслуживанием УПА?

- Какие работы входят в первичное обследование УПА?

- Какой документ составляется на систему, находящуюся в несправном состоянии по результатам первичного обследования?

- Какие документы оформляются в двух экземплярах после подписания договора на техническое обслуживание УПА?

- Какие журналы оформляются представителями объекта и хранятся на объекте?

- Каким текстом должна заканчиваться запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в г. Минске?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в областном центре?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в населённом пункте или городе, за исключением г. Минска, не являющимся областным центром?

- В каком случае оформляется акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию УПА?

- Кто обязан обеспечить запас оросителей, насадок на объекте не менее 10% от числа смонтированных?

- Кто обязан обучать персонал, эксплуатирующий систему, правилам пользования, а также инструктировать персонал, в обязанности которого входит реагирование на сигналы, поступающие от УПА?

- В каком ТНПА приведен обязательный минимальный перечень оборудования для выполнения работ по техническому обслуживанию УПА и ПДЗ?

- Кто обязан принимать меры по повышению уровня пожарной безопасности в случае временного прекращения работ по техническому обслуживанию УПА, при невозможности нормального функционирования систем?

- Кто обязан обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты, а также измерительными приборами, слесарным инструментом и другим оборудованием, необходимым для осуществления технического обслуживания?

- В каком ТНПА регламентируются правила производства и приемки работ по УП?

- В течение какого времени проводится холостая обкатка двигателей насосов УП до начала испытаний?

- Как следует повышать давление нагнетания, если нет специальных указаний предприятия-изготовителя, при испытании компрессорного агрегата под нагрузкой?

- Какие сведения должны быть нанесены краской на видном месте на специальной табличке на емкость автоматического водопитателя?

- Кто является председателем приемочной комиссии по приемке УП в эксплуатацию?

- Что является основанием для проведения первичного обследования системы?

- С какой периодичностью должна проводиться проверка остаточной емкости резервного источника питания системы?

- Кем осуществляется контроль качества ТО системы?

Техническое обслуживание

систем противодымной защиты

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Каким ТНПА регламентируется порядок технического обслуживания УПА?

- Внешний осмотр УПА – это …

- Исправность (исправное состояние) УПА – это …

- Капитальный ремонт УПА – это …

- Неработоспособность (неработоспособное состояние) – это …

- Работоспособность (работоспособное состояние) – это …

- Средний ремонт – это …

- Текущий ремонт – это …

- Назовите виды технического обслуживания:

- Какие работы проводятся при техническом обслуживании УПА в объеме регламента 1?

- Какие работы проводятся при техническом обслуживании УПА в объеме регламента 2?

- Назовите виды ремонта УПА.

- С какой целью проводится текущий ремонт УПА?

- С какой целью проводится средний ремонт УПА?

- С какой целью проводится капитальный ремонт УПА?

- Какие работы проводятся при среднем ремонте УПА?

- Какие работы проводятся при капитальном ремонте УПА?

- Кем организовывается проведение капитального ремонта УПА?

- Кем определяется необходимость проведения капитального ремонта УПА?

- Требуется ли разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта УПА?

- Кто имеет право проводить капитальной ремонт УПА?

- С какой периодичностью проводится техническое освидетельствование УПА?

- Кто входит в состав комиссии по проведению технического освидетельствования УПА?

- Сколько специалистов должно быть в штате для проведения работ по техническому обслуживанию СПС, СО, линейной части УП, ПДЗ?

- Какие специалисты дополнительно к общим требованиям должны быть в штате для проведения работ по техническому обслуживанию ПДЗ?

- Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, занятый техническим обслуживанием УПА?

- Сколько специалистов должно входить в аварийную бригаду, обеспеченную аварийным автомобилем и средствами связи, для технического обслуживания УП и ПДЗ?

- Какие системы должны функционировать в организации, занятой техническим обслуживанием УПА?

- Какие работы входят в первичное обследование УПА?

- Какой документ составляется на систему, находящуюся в несправном состоянии по результатам первичного обследования?

- Какие документы оформляются в двух экземплярах после подписания договора на техническое обслуживание УПА?

- Какие журналы оформляются представителями объекта и хранятся на объекте?

- Каким текстом должна заканчиваться запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в г. Минске?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в областном центре?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в населённом пункте или городе, за исключением г. Минска, не являющимся областным центром?

- В каком случае оформляется акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию УПА?

- Кто обязан обучать персонал, эксплуатирующий систему, правилам пользования, а также инструктировать персонал, в обязанности которого входит реагирование на сигналы, поступающие от УПА?

- В каком ТНПА приведен обязательный минимальный перечень оборудования для выполнения работ по техническому обслуживанию УПА и ПДЗ?

- Кто обязан принимать меры по повышению уровня пожарной безопасности в случае временного прекращения работ по техническому обслуживанию УПА, при невозможности нормального функционирования систем?

- Кто обязан обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты, а также измерительными приборами, слесарным инструментом и другим оборудованием, необходимым для осуществления технического обслуживания?

- Что является основанием для проведения первичного обследования системы?

- С какой периодичностью должна проводиться проверка остаточной емкости резервного источника питания системы?

- Кем осуществляется контроль качества ТО системы?

Техническое обслуживание

систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией

- Каким документом внесены изменения в перечень видов деятельности, на осуществление которых требуются специальные разрешения (лицензии)?

- Кто имеет право получить лицензию на проектирование, монтаж, наладку и техническое обслуживание установок пожарной автоматики?

- В течение какого срока проводится экспертиза соответствия возможностей соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям?

- С какой даты исчисляется срок прекращения действия лицензии?

- В какой срок лицензирующий орган письменно уведомляет лицензиата о принятии решения о приостановлении действия лицензии?

- На какой срок не может быть приостановлена лицензия?

- На какой срок может быть вынесено предписание об устранении выявленных нарушений лицензионных требований и условий?

- Являются ли нарушения лицензионных требований и условий, ставшие причиной чрезвычайной ситуации и (или) способствовавшие ее развитию, основанием для выдачи предписания?

- Является ли систематическое (два раза и более в течение года) нарушение лицензионных требований и условий основанием для выдачи предписания?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие помещений для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Является ли нарушением лицензионных требований и условий наличие оборудования, приборов и инструментов для осуществления лицензируемой деятельности на праве собственности?

- Сведения об объемах выполненных за предшествующий год работ, составляющих лицензируемую деятельность представляются в МЧС ... (закончить утверждение)

- При осуществлении деятельности по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА в штате организации должно быть ... (закончить утверждение)

- Допускается ли выполнять работы по проектированию, монтажу, наладке и техническому обслуживанию УПА работниками, для которых работа у данного нанимателя не является основным местом работы?

- Допускается ли выполнять работы обособленным подразделением, в том числе филиалом лицензиата, если в лицензии не содержится сведений об этом подразделении (филиале)?

- Где может быть обжаловано решение лицензирующего органа по вопросам лицензирования?

- В какой срок лицензирующим органом рассматривается заявление соискателя на выдачу лицензии?

- Может ли быть продлен срок рассмотрения лицензирующим органом заявления о выдаче лицензии?

- Какой нормативный документ регламентирует порядок проведения сертификации продукции?

- На какой срок выдается сертификат соответствия на серийное производство продукции?

- Кем проводится плановая периодическая оценка сертифицированной продукции для строительных материалов и изделий?

- Каким документом определен перечень средств пожарной безопасности и пожаротушения, подлежащих подтверждению соответствия?

- Укажите формы оценки соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения?

- Обязательные для применения и исполнения требования к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения установлены в …

- Кем проводятся испытания средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения в целях сертификации?

- Допускается ли подтверждение соответствия средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения требованиям технического регламента в форме декларирования соответствия заменить на подтверждение соответствия в форме сертификации в соответствии?

- Пожарная безопасность – это … (дать определение)

- Система пожарной безопасности – это … (дать определение)

- Требуемый уровень обеспечения пожарной безопасности людей с помощью систем пожарной безопасности должен быть не менее … (закончить утверждение)

- Допустимый уровень воздействия опасных факторов пожара на одного человека в год должен быть не более … (закончить утверждение)

- Опасные факторы пожара, воздействующие на людей и материальные ценности, в соответствии с ГОСТ 12.1.004 подразделяются на … (закончить утверждение)

- К первичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- К вторичным опасным факторам пожара относятся … (закончить утверждение)

- Предотвращение пожара должно достигаться … (закончить утверждение)

- Система предотвращения пожара – это … (дать определение)

- Противопожарная защита – это … (дать определение)

- Каким ТНПА установлена структура системы пожарной безопасности?

- К техническим средствам противопожарной защиты относятся … (закончить утверждение)

- Каким ТНПА регламентируется порядок технического обслуживания УПА?

- Внешний осмотр УПА – это …

- Исправность (исправное состояние) УПА – это …

- Капитальный ремонт УПА – это …

- Неработоспособность (неработоспособное состояние) – это …

- Работоспособность (работоспособное состояние) – это …

- Средний ремонт – это …

- Текущий ремонт – это …

- Назовите виды технического обслуживания:

- Какие работы проводятся при техническом обслуживании УПА в объеме регламента 1?

- Какие работы проводятся при техническом обслуживании УПА в объеме регламента 2?

- Назовите виды ремонта УПА.

- С какой целью проводится текущий ремонт УПА?

- С какой целью проводится средний ремонт УПА?

- С какой целью проводится капитальный ремонт УПА?

- Какие работы проводятся при среднем ремонте УПА?

- Какие работы проводятся при капитальном ремонте УПА?

- Кем организовывается проведение капитального ремонта УПА?

- Кем определяется необходимость проведения капитального ремонта УПА?

- Требуется ли разработка проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта УПА?

- Кто имеет право проводить капитальной ремонт УПА?

- С какой периодичностью проводится техническое освидетельствование УПА?

- Кто входит в состав комиссии по проведению технического освидетельствования УПА?

- Сколько специалистов должно быть в штате для проведения работ по техническому обслуживанию СПС, СО, линейной части УП, ПДЗ?

- Какую группу по электробезопасности должен иметь персонал, занятый техническим обслуживанием УПА?

- Какие системы должны функционировать в организации, занятой техническим обслуживанием УПА?

- Какие работы входят в первичное обследование УПА?

- Какой документ составляется на систему, находящуюся в несправном состоянии по результатам первичного обследования?

- Какие документы оформляются в двух экземплярах после подписания договора на техническое обслуживание УПА?

- Какие журналы оформляются представителями объекта и хранятся на объекте?

- Каким текстом должна заканчиваться запись в журнале регистрации работ по техническому обслуживанию и текущему ремонту?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в г. Минске?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в областном центре?

- В течение какого времени обслуживающий персонал в случае отказа УПА должен прибыть на обслуживаемый объект, находящийся в населённом пункте или городе, за исключением г. Минска, не являющимся областным центром?

- В каком случае оформляется акт временного прекращения работ по техническому обслуживанию УПА?

- Кто обязан обучать персонал, эксплуатирующий систему, правилам пользования, а также инструктировать персонал, в обязанности которого входит реагирование на сигналы, поступающие от УПА?

- В каком ТНПА приведен обязательный минимальный перечень оборудования для выполнения работ по техническому обслуживанию УПА и ПДЗ?

- Кто обязан принимать меры по повышению уровня пожарной безопасности в случае временного прекращения работ по техническому обслуживанию УПА, при невозможности нормального функционирования систем?

- Кто обязан обеспечить обслуживающий персонал средствами индивидуальной защиты, а также измерительными приборами, слесарным инструментом и другим оборудованием, необходимым для осуществления технического обслуживания?

- Что является основанием для проведения первичного обследования системы?

- С какой периодичностью должна проводиться проверка остаточной емкости резервного источника питания системы?

- Кем осуществляется контроль качества ТО системы?

- Что может быть использовано в качестве резервного источника постоянного тока в СО?

- Пожарные оповещатели классифицируются по:

- Пожарные оповещатели по назначению подразделяются на:

- Пожарные оповещатели по типу сигналов оповещения подразделяются на:

- По виду питания пожарные оповещатели подразделяются на:

- По эксплуатационному положению пожарные оповещатели подразделяются на:

- По условиям применения пожарные оповещатели подразделяются на: